## Slide 1
CRC, RNG, HASH, CRYP
Микроконтроллеры STM32 / 8 занятие

## Slide 2
В ЭТОМ УРОКЕ
Блок вычисления контрольной суммы
Генератор случайных чисел
Вычисление HASH
Аппаратное шифрование

## Slide 3
CRC

## Slide 4
CRC
Циклический избыточный код. Служит для контроля целостности данных и как подтверждение отсутствия ошибок.
Алгоритм | Многочлен
CRC-16 | 0x8005
CRC-16-CCITT | 0x1021
CRC-16-DNP | 0x3D65
CRC-32-IEEE 802.3 | 0x04C11DB7
CRC-32C | 0x1EDC6F41
CRC-32K | 0x741B8CD7

## Slide 5
CRC
Итого мы должны определить 6 основных параметров влияющих и определяющих CRC сообщения:
1. порядок CRC;
2. образующий многочлен (его иногда называют «генераторный полином», переводя с английского буквально);
3. начальное содержимое регистра;
4. значение, с которым производится финальное XOR;
5. реверс байтов информационного сообщения;
6. реверс байтов CRC перед финальным XOR.

## Slide 6
CRC STM32
Блок схема

## Slide 7
CRC STM32
Для вычисления CRC при помощи аппаратного блока необходимо выполнить следующие действия:
1. Включить тактирование блока CRC;
2. Установить начальное значение CRC установив значение в регистре CRC_INIT.
3. Установить биты REV_IN[1:0] и REV_OUT в регистре CRC_CR.
4. Установить биты POLYSIZE[1:0] определяющие размер полинома в регистрах CRC_CR и CRC_POL.
5. Сбросить периферию установив Reset бит в регистре CRC_CR.
6. Последовательно поместить данные в регистр данных.
7. Прочитать вычисленное значение CRC.
8. Отключить тактирование.

## Slide 8
Практическое использование
Структура библиотеки HAL для настройки модуля CRC:
typedef struct
{
uint8_t DefaultPolynomialUse;
uint8_t DefaultInitValueUse;
uint32_t GeneratingPolynomial;
uint32_t CRCLength;
uint32_t InitValue;
uint32_t InputDataInversionMode;
uint32_t OutputDataInversionMode;
} CRC_InitTypeDef;

## Slide 9
Практическое использование
Функции и макросы:
__HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE();
HAL_StatusTypeDef HAL_CRC_Init(CRC_HandleTypeDef *hcrc)
uint32_t HAL_CRC_Accumulate(CRC_HandleTypeDef *hcrc, uint32_t pBuffer[], uint32_t BufferLength)

## Slide 10
CRC Доступность

## Slide 11
CRC + DMA

## Slide 12
RNG

## Slide 13
Генератор случайных чисел
Где используются генераторы случайных чисел
Физические явления как источник энтропии
ГСЧ микроконтроллеров STM32

## Slide 14
Формирует слово каждые 42 цикла
Преимущества ГСЧ STM32
Можно отключить для снижения энергопотребления

## Slide 15
ГСЧ Блок схема

## Slide 16
Практическое использование
Функции библиотеки HAL для настройки модуля RNG:
/* Функции инициализации и деинициализации *****************/
HAL_StatusTypeDef HAL_RNG_Init(RNG_HandleTypeDef *hrng);
HAL_StatusTypeDef HAL_RNG_DeInit (RNG_HandleTypeDef *hrng);
void HAL_RNG_MspInit(RNG_HandleTypeDef *hrng);
void HAL_RNG_MspDeInit(RNG_HandleTypeDef *hrng);
/* Функции управления периферией ****************************/
uint32_t HAL_RNG_GetRandomNumber(RNG_HandleTypeDef *hrng);
uint32_t HAL_RNG_GetRandomNumber_IT(RNG_HandleTypeDef *hrng);
void HAL_RNG_IRQHandler(RNG_HandleTypeDef *hrng);
void HAL_RNG_ReadyCallback(RNG_HandleTypeDef* hrng);
void HAL_RNG_ErrorCallback(RNG_HandleTypeDef *hrng);
/* Функция статуса периферии **********************************/
HAL_RNG_StateTypeDef HAL_RNG_GetState(RNG_HandleTypeDef *hrng);

## Slide 17
Влияние шума на восприятие

## Slide 18
Влияние шума на качество сигнала

## Slide 19
HASH

## Slide 20
HASH
Мое имя - Vladimir Medintsev — после преобразования его хеш-функцией MD5 я получу следующую строку:
b2e17d37968962b3df8758b76db8c0da,
а при обработке алгоритмом SHA1:
224f718141f2c92d52ea31d94ae598618472548b

## Slide 21
HASH

## Slide 22
HASH
Для идеальной хеш-функции выполняются следующие условия:
1. Хеш-функция является детерминированной, то есть одно и то же сообщение приводит к одному и тому же хеш-значению;
2. Значение хеш-функции быстро вычисляется для любого сообщения;
3. Невозможно найти сообщение, которое дает заданное хеш-значение;
4. Невозможно найти два разных сообщения с одинаковым хеш-значением;
5. Небольшое изменение в сообщении изменяет хеш настолько сильно, что новое и старое значения кажутся некоррелирующими

## Slide 23
HASH. Свойства
1. Pre-image resistance. Имея заданное значение h, должно быть сложно найти любое сообщение m такое, что h = hash(m)
2. Second pre-image resistance. Имея заданное входное значение m1, должно быть сложно найти другое входное значение m2 такое, что hash(m1) = hash(m2)
3. Collision resistance. Должно быть сложно найти два различных сообщения m1 и m2 таких, что hash(m1) = hash(m2). Такая пара сообщений m1 и m2 называется коллизией хеш-функции.

## Slide 24
Проверка целостности сообщений и файлов
Применение HASH
Верификация паролей
Цифровая подпись

## Slide 25
HASH. Пример
Алиса ставит перед Бобом сложную математическую задачу и утверждает, что она ее решила. Боб хотел бы попробовать решить задачу сам, но все же хотел бы быть уверенным, что Алиса не блефует. Поэтому Алиса записывает свое решение, вычисляет его хеш и сообщает Бобу (сохраняя решение в секрете). Затем, когда Боб сам придумает решение, Алиса может доказать, что она получила решение раньше Боба. Для этого ей нужно попросить Боба хешировать его решение и проверить, соответствует ли оно хеш-значению, которое она предоставила ему раньше.

## Slide 26
CRYP
Криптографический процессор

## Slide 27
CRYP

## Slide 28
CRYP. Алгоритмы
1. AES-128, AES-192, AES-256 (ECB (Electronic Codebook Mode), CBC (Cipher-Block Chaining), CTR (Counter Mode), CFB (Cipher Feedback), OFB (Output Feedback), CCM (CBC-MAC), GCM (Galois Counter Mode), CMAC, KEY WRAP, XTS);
2. хеш-функции с поддержкой HMAC (SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512);
3. программный генератор случайных чисел на базе DRBG-AES-128;
4. RSA с PKCS#1v1.5 (кодирование/декодирование, цифровые подписи);
5. ECC (Elliptic Curve Cryptography) — генерация ключей, Scalar multiplication, ECDSA.
6. Кроме того, библиотека имеет несертифицированную поддержку дополнительных алгоритмов ARC4, DES, TripleDES (ECB (Electronic Codebook Mode) и CBC (Cipher-Block Chaining)), хеш-функции (MD5 и HKDF-SHA-512), ChaCha20, Poly1305, CHaCHA20-POLY1305, ED25519, Curve25519.

## Slide 29
STM32 cryptographic firmware library software expansion for STM32Cube
Библиотека содержит функции для следующих серий микроконтроллеров: STM32F0, STM32F1, STM32F2, STM32F3, STM32F4, STM32F7, STM32G0, STM32G4, STM32H7, STM32L0, STM32L1, STM32L4, STM32L4+, STM32L5, STM32WB и STM32WL.

## Slide 30
STM32 cryptographic firmware library software expansion for STM32Cube

## Slide 31: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Создайте проект в среде разработки STM32CubeIDE с имеющейся в наличии платой Nucleo. Подключите библиотеку шифрования соответствующую имеющемуся у вас микроконтроллеру и компилируйте один из представленных примеров. Либо создайте свой пример, опираясь на предоставленные с библиотекой исходники.
Целью домашнего задания является: 1. Научиться подключать внешние библиотечные файлы; 2. Получить опыт шифрования данных; 3. Получить опыт работы с предкомпилированными библиотечными файлами. В качестве результата выполнения домашнего задания представьте снимок экрана отображающий в процессе отладки массив с исходными и зашифрованными данными.